## PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

Poznań, wrzesień 2019 r.

▀  ▀  ▀

ul. Wilczak 51,    61-623 Poznań

telefon / fax        61 826 53 92 / 61 826 49 49

NIP  972-09-14-891,     REGON  631 280 809

http://www.wzdw.pl      e-mail:  poczta@wzdw.pl

SPIS TREŚCI:

1. Ogólne zasady zimowego utrzymania dróg ……...................str. 3

2. Standardy zimowego utrzymania dróg ……….......................str. 4

3. Pojęcia ogólne związane z ZUD …………………..........................str. 5

4. Suma długości dróg RDW wg standardów ZUD ……………..str. 7

5. Długości dróg RDW wg numeracji dróg:

- RDW Czarnków ………………………………………………………………..str. 8

- RDW Gniezno …………………………………………………………………..str. 9

- RDW Koło …………………………………………...................................str.10

- RDW Konin ……………………………………………………………………….str.11

- RDW Kościan ……………………………………………………………………str.12

- RDW Nowy Tomyśl ………………………………...............................str.13

- RDW Ostrów Wlkp. ………………………………………………………….str.14

- RDW Szamotuły ………………………………………………………………str.15

- RDW Złotów …………………………………………………………………….str.16

6. Sprzęt i dyżury ZUD ………………………………………………………….str.17

7. Rodzaje i ilości sprzętu ZUD ……………………………………………...str.18

8. Numery kontaktowe w sprawie ZUD ……….……………………..str.19

9. Osoby odpowiedzialne za ZUD …………………………………………str.20

10. Mapa ZUD …………………………………………………………………………str.21

Ogólne zasady zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na terenie województwa wielkopolskiego

w sezonie 2019/2020

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) polega na wykonywaniu prac, których celem jest zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego, poprzez złagodzenie skutków zimy wywołanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi działania organizacyjne i techniczne realizowane przez służby liniowe Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) oraz Przedsiębiorstwa zewnętrzne, których zadaniem jest usuwanie śniegu i śliskości zimowej z dróg.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego o łącznej długości 2.759 km.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich prowadzone będą na sieci o długości 2.756 km z podziałem na tereny objęte działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich: w Czarnkowie, Gnieźnie, Kole, Koninie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Szamotułach, Złotowie.

Drogi wojewódzkie utrzymywane będą II, III, IV i V standardzie zimowego utrzymywania dróg. Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg oraz wartości natężenia ruchu. Zimowe Utrzymanie Dróg realizowane będzie wg standardów zimowego utrzymania dróg zgodnych z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku, wyszczególnionych                  w załączonej tabeli.

Zakłada się, że standard III i IV nie różni się jakością zimowego utrzymania, lecz czasem zwalczania występujących zjawisk.

Przyjmuje  się, że czas od wystąpienia zjawiska atmosferycznego do jednokrotnego posypania                        lub odśnieżenia dróg nie może przekroczyć norm podanych w tabeli określającej poszczególne standardy utrzymania dróg.

Zakłada się, że roboty będą prowadzone w sposób zapewniający utrzymanie dróg                        w  założonych standardach.

Przy intensywnych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, jednostki drogowe koncentrować będą swoją działalność na drogach o dużym znaczeniu dla ruchu.

Do zwalczania śliskości zimowej na wszystkich standardach dróg używana będzie sól drogowa zwilżona solanką, dozowana solarkami.

W przypadku konieczności uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany będzie piasek                                   lub kruszywo naturalne z 10% domieszką soli drogowej.

W przypadkach wystąpienia marznącej mżawki lub deszczu w ramach posiadanych środków finansowych jednostki drogowe mogą odstąpić od założonych standardów i posypać niektóre drogi na całych ciągach.

Opis warunków ruchu na jezdni w założonych standardach, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk określa poniższa tabela.

STANDARDY  ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG WOJEWÓDZKICH NA SEZON 2019/2020

| Stan- dard | Opis warunków ruchu Na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | luźny - 4 godz. błoto pośniegowe - 6 godz. zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. szadź - 3 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: - obszarach zabudowanych w obrębie tablic D-42 i D-43; - skrzyżowaniach z drogami; - skrzyżowaniach z koleją - odc. o pochyleniu > 4 %; - przystankach autobusowych; - innych miejscach ustalonych przez RDW | luźny - 6 godz. zajeżdżony - występuje zaspy, języki śnieżne lokalnie - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych | w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz. |
| IV | Jak wyżej | luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje języki śnieżne - występują zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. |

Ilość dróg zaliczonych do poszczególnych standardów zimowego utrzymania obrazuje

tab. nr 1. Kolejne 9 tabel zawiera zestawienie dróg w poszczególnych Rejonach Dróg