Do  odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w zakresie określonym w standardach przygotowano pługi odśnieżne oraz solarki, a także dodatkowy sprzęt potrzebny do pracy przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych prace ZUD wykonywane będą przez lekkie ciągniki z doczepionymi pługami lekkimi i piaskarkami ciągnikowymi.

W sezonie zimowym 2019/2020 planuje się, że na drogach wojewódzkich na terenie Wielkopolski przy zimowym utrzymaniu dróg pracował będzie następujący sprzęt:

| ► Pługi lekkie | szt. | 31 |
| --- | --- | --- |
| ► Pługi średnie | szt. | 82 |
| ► Pługi ciężkie | szt. | 92 |
| ► Równiarki | szt. | 27 |
| ► Spycharki | szt. | 26 |
| ► Solarki | szt. | 100 |
| ► Piaskarki ciągnikowe | szt. | 30 |
| ► Ładowarki | szt. | 41 |
| ► Ciągniki lekkie | szt. | 31 |
| ► Ciągniki ciężkie | szt. | 28 |

WZDW posiadać będzie 180 jednostek ZUD objęte satelitarnym systemem GPS, umożliwiającym bieżące monitorowanie pojazdów, podgląd danych archiwalnych oraz generowanie                                        raportów drogowych.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, na drogach wojewódzkich nie będzie stosowana metoda zapobiegawcza.

Jednostki sprzętowe będą przystępowały do pracy po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk                         na nawierzchniach dróg.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej                             w  Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                         w Poznaniu, wprowadzane będą dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie                          i koordynowanie prac, oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych warunków pogodowych.

Dyżurni Rejonów Dróg Wojewódzkich podejmują bezpośrednie decyzje o rozpoczęciu  pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.